## Slide 1
航空发动机剩余寿命预测
删失数据下的生存建模与预测区间校准
研究方向讨论
关键统计概念梳理 · 面向 NASA N-CMAPSS 数据集
正常运行 → 性能退化 → 失效
Notes: 开场: 这次不讲模型细节, 讲清楚方向和五六个统计定义, 让大家知道我们要解决的到底是什么问题。

## Slide 2
今天讲什么
三条线索, 从问题到方法
1
问题是什么
航空发动机在飞行循环中逐步退化。我们想在任意时刻回答: 这台发动机还能飞多久。
2
现有做法漏了什么
文献主流是滑窗加深度网络出一个数字。就算已经有人给了区间, 也都建立在一个前提上: 训练标签完全可观测, 每台发动机都跑到了失效。
3
我们打算怎么补
把删失放回来。在删失下重新构造有覆盖率保证的剩余寿命下界, 而不是点估计, 也不是两侧区间。
Notes: 先给全局地图, 后面每一条展开。

## Slide 3
为什么盯着航空发动机
维修决策的成本结构决定了预测要给什么
换早了, 剩余寿命被白白扔掉, 维修成本上升。
换晚了, 空中停车和非计划落地, 代价是安全。
所以工程上真正要的不是一个点估计, 而是一句带概率的话: 未来 30 个循环内失效的概率是多少。
这句话必须是一个分布, 或者至少是一个区间。
8
个子集
DS01 至 DS08
100+
台发动机
全寿命运行到失效
7
种失效模式
涉及五个转动部件
数据来源: NASA N-CMAPSS (Arias Chao 等, 2021)
Notes: 强调成本不对称: 换早和换晚的代价性质不同, 这是后面要区间不要点值的根本原因。

## Slide 4
定义一：剩余使用寿命 RUL
Remaining Useful Life
RUL(t) = T − t
T : 失效发生的时刻, 单位是飞行循环
t : 当前观测时刻
RUL(t) : 从现在起还能用多少个循环
关键一句话: T 是随机变量, 所以 RUL 也是随机变量。把它当成一个确定的数字来预测, 从一开始就丢掉了不确定性。
一台发动机的一生
0
投入使用
t
当前
T
失效
这一段就是 RUL(t)
退化过程不可见, 只能通过传感器间接推断。
Notes: 提问学生: 如果 T 是随机的, 那 RMSE 到底在衡量什么。

## Slide 5
数据长什么样：N-CMAPSS
每台发动机一条完整的运行到失效轨迹, 1 Hz 采样
W
飞行剖面
高度、马赫数、油门杆角度、风扇进口总温。取自真实商用客机记录。
X_s
实测传感器
温度、压力、转速等物理测点, 是模型的主要输入。
X_v
虚拟传感器
仿真给出但实机装不上的量, 可用于分析, 不宜直接当输入。
T
部件健康参数
风扇、LPC、HPC、HPT、LPT 的流量与效率退化真值。
A
辅助信息
发动机编号、循环号、飞行等级、健康状态标签。
Y
标签
每个采样点对应的剩余寿命。
注意: T 给出了部件级失效模式真值, 这是后面做竞争风险的前提。
Notes: 这一页配合探查脚本的输出讲, 学生跑一遍就知道每个块的形状。

## Slide 6
文献主流做法, 以及漏掉的东西
现在大家都这么做
1
滑动窗口切分传感器序列
2
CNN / LSTM / Transformer
3
输出一个 RUL 数字
4
报告 RMSE 与 PHM08 Score
三个被系统性忽略的问题
标签完整性假设
训练要求跑到失效。真实机队里绝大多数发动机没坏就下线了, 这些数据被直接丢弃。
输出形式
多数只给点估计。已有的区间工作也都假设标签完全可观测。
评价方式
只报 RMSE 与 Score。不报覆盖率, 就无法判断给出的不确定性是否可信。
Notes: 左边是学生已经熟悉的套路, 右边是这次要补的三块。

## Slide 7
定义二：删失
Censoring, 生存分析里最基本也最容易被忽略的概念
我们观测到的其实是一对数
( Y , δ ) , Y = min(T , C)
C : 观测被截断的时刻, 比如发动机提前下线
δ = 1 表示真的看到了失效, δ = 0 表示只知道 T > C
为什么不能把删失样本删掉:
删失样本携带的信息是 “它至少活到了 C”。只保留观测到失效的样本, 等于系统性地偏向短寿命个体, 估计出来的寿命分布会整体偏低。这是选择偏倚, 不是样本量问题, 加多少数据都修不好。
三台发动机的观测
Unit 1
观测到失效, δ = 1
Unit 2
提前下线, δ = 0
Unit 3
研究结束仍在飞, δ = 0
实心点 = 观测到失效 空心箭头 = 删失
Notes: 这一页是整个方向的支点。C-MAPSS 训练集全部跑到失效, 现实机队恰恰相反。

## Slide 8
定义三：生存函数与风险函数
刻画寿命分布的两种等价语言
S(t) = P(T > t)
生存函数
活过时刻 t 的概率。从 1 单调降到 0。
h(t) = f(t) / S(t)
风险函数
已经活到 t 的前提下, 下一瞬间失效的强度。工程上叫瞬时失效率。
H(t) = − ln S(t)
累积风险函数
风险的累积。三者可以互相推出, 知道一个就知道全部。
Kaplan-Meier 估计
在有删失的情况下, 无需分布假设就能估出 S(t) 的非参数方法。
核心思路: 只在真正发生失效的时刻扣减生存概率, 删失个体在此之前一直计入风险集。
这就是删失信息被用起来的方式。
Notes: 提醒: 风险函数是条件量, 生存函数是无条件量, 学生最容易混。

## Slide 9
定义四：竞争风险
Competing Risks, 发动机有五个部件在赛跑。本轮作为扩展方向, 不进入主线
观测变成三元组
( Y , δ , D ) , D ∈ {1, … , K}
D 是失效原因, 对应 风扇 / LPC / HPC / HPT / LPT
累积关联函数 CIF
Fk(t) = P( T ≤ t , D = k )
到时刻 t 为止, 因为第 k 种原因失效的概率。这是竞争风险下真正可估计、也真正有工程意义的量。
最常见的错误
把其他原因的失效当成普通删失, 然后用 1 − KM 去估计某一种原因的发生率。
这个做法会高估。因为它默默假设了: 那些因别的原因坏掉的发动机, 如果继续飞, 最终也会因为这个原因坏。
而竞争风险的本质是互斥: HPT 先坏了, LPT 就再也没机会先坏。
正确做法是直接估 CIF, 或者用 Fine-Gray 子分布风险模型。
Notes: N-CMAPSS 的 DS01 只坏 HPT, DS03 是 HPT 加 LPT, DS06 是 LPC 加 HPC, 正好拿来做对照。

## Slide 10
定义五：预测区间与覆盖率
从一个数字变成一段范围
覆盖率保证
P ( Y ∈ C(X) ) ≥ 1 − α
取 α = 0.1, 就是说 90% 的真实剩余寿命要落在给出的区间里。
边际覆盖 与 条件覆盖
边际: 在所有样本上平均达到 90%。
条件: 对每一台发动机、每一个退化阶段都达到 90%。
边际容易做到, 条件很难。而工程上要的恰恰是条件覆盖。
怎么衡量一个区间好不好
PICP
区间覆盖概率
实际落在区间内的比例。应当接近名义值 1 − α。
PINAW
区间平均宽度
在覆盖达标的前提下越窄越好。只看 PICP 会被无限宽区间骗过去。
条件覆盖曲线
分层检查
按剩余寿命分段, 看每一段的覆盖率是否都达标。
Notes: 反例: 区间取 0 到无穷大, PICP 永远 100%, 但毫无用处。所以必须同时看宽度。

## Slide 11
定义六：共形预测
Conformal Prediction, 不依赖模型假设的区间构造
1
拆数据
把训练数据分成两份: 真训练集和校准集。校准集不参与拟合。
2
算不符合度
在校准集上计算每个样本的残差 | y − ŷ |, 作为不符合度得分。
3
取分位数
取这些得分的 (1 − α) 经验分位数 q, 新样本的区间就是 ŷ ± q。
它凭什么成立: 只要校准集和新样本可交换, 上面这个区间就有有限样本、分布无关的边际覆盖保证。不需要模型正确, 不需要正态假设。
这一步已经有人做了
把共形预测套在 RUL 上, Javanmardi 与 Hüllermeier 在 2023 年已经系统做过, 包括非交换共形。
所以单纯给 RUL 加区间, 不构成创新。
关键在于: 上面第二步有个隐含前提, 校准集的真实标签 y 必须已知。删失一出现, 这个前提就没了。
Notes: 讲到这里停一下, 让学生自己想: 校准集里如果有删失样本, 第二步怎么算得分。答不上来就对了, 下一页就是这个问题。

## Slide 12
定义七：删失把共形打断在哪一步
标准共形的第二步失效了
不符合度得分算不出来
s = | y − ŷ |
删失样本的 y 根本不知道, 只知道 y > C。这个得分无法计算, 分位数也就无从取起。
两种看起来能补救的做法, 都是错的
扔掉删失样本
校准集只剩下寿命短的个体, 得分分位数偏小, 区间偏窄。名义 90%, 实际远远不到。
把 C 当作 y
系统性低估寿命, 下界过度保守。看着安全, 实际是把大量还能飞的发动机提前拆了。
为什么这不是小问题
共形预测的全部价值就在那句覆盖率保证。保证一旦失去, 它相对于普通分位数回归就没有任何优势了。
而且失效方向是危险的: 扔掉删失样本会让区间偏窄, 报出来的可信度比真实可信度高。
在维修决策里, 这意味着以为有九成把握, 实际只有六成。
Notes: 强调失效方向: 偏乐观比偏保守危险得多。

## Slide 13
定义八：下预测界
Lower Predictive Bound, 删失下真正能保证的那个量
要找的是一个函数 L
P ( T ≥ L(X) ) ≥ 1 − α
工程上的读法: 以至少 90% 的把握, 这台发动机还能再飞 L 个循环。
为什么是下界, 不是两侧区间
上界需要长寿命那一侧的信息, 而那一侧恰恰被删失掉了, 不额外加假设就不可识别。
下界只依赖已经观测到的部分, 在删失下仍然可以保证。
而且下界本来就是决策要的方向
维修部门怕的是发动机提前坏, 不是怕它活得太久。
所以真正进入决策的只有下界这一侧。上界给了也用不上。
换句话说, 删失逼着我们换目标量, 而换过去的这个目标量恰好更贴合工程需求。
这不是退让, 是问题被提对了。
Notes: 这一页要讲透: 换成下界不是因为做不了两侧, 而是因为下界才是可识别且可用的。

## Slide 14
怎么把删失修回来：加权共形
Candès, Lei, Ren 2023 的思路
1
截取子集
固定一个阈值 c0, 只保留删失时间 C ≥ c0 的样本。对这些样本, min(T, c0) 是可以观测到的。
2
承认偏移
这一步筛选改变了数据分布, 保留下来的样本不再代表总体。这是一个人为造成的协变量偏移。
3
加权修正
用加权共形按 1 / P(C ≥ c0 | X) 给校准样本加权, 把偏移纠回来。思路与逆概率加权一致。
4
得到保证
在删失时间外生的情形下有有限样本覆盖保证; 在条件独立删失下具有双稳健性。
代价与改进
阈值 c0 取大, 留下的样本太少, 统计效率损失严重。
取小, 下界不够紧, 信息量不足。
Gui 等 2024 把固定阈值换成随协变量变化的自适应截断, 缓解了这个矛盾。
机队的删失机制本身就是异质的, 这条改进在航空场景比在医学场景更有必要。
Notes: 不需要学生推公式, 记住三件事: 先截取, 再承认偏移, 再加权修正。

## Slide 15
创新点在哪一格
按输出形式与标签完整性划分, 四格里三格已经有人做了
输出点估计
输出有覆盖保证的区间或下界
标签完全可观测
训练数据存在删失
已经饱和
绝大多数 RUL 文献。C-MAPSS 上刷 RMSE 与 PHM08 Score, 提升空间接近于零。
已经有人做
Javanmardi 与 Hüllermeier 2023 把共形预测系统地用在 C-MAPSS 上, 含非交换共形与 CQR。
已经有人做
生存分析与随机生存森林处理删失是标准工具, 机械领域也已有应用。
空白, 本研究
删失下的共形下界。统计学界 2023 到 2024 才解决, PHM 领域尚无人做。
一句话: 我们不发明新方法, 我们把统计学刚做出来的方法搬到一个它还没去过、而且比原场景更需要它的地方。
Notes: 这是全场最重要的一页。写论文时这张图基本可以直接搬进引言。

## Slide 16
评价指标清单
点预测、生存模型、区间, 各自看什么
点预测
RMSE : 平方根误差, 对称惩罚
PHM08 Score : 高估惩罚更重, 因为换晚了更危险
生存模型
C-index : 排序一致性, 只看谁先坏
IBS : 积分 Brier 分数, 同时看判别与校准
D-calibration : 预测的生存分布是否校准
区间
PICP : 实际覆盖率
PINAW : 归一化平均宽度
分层覆盖 : 按 RUL 分段逐段检查
一句话: 只报 RMSE 说明还停留在第一列。这个方向的价值在第二列和第三列。
Notes: 让学生记住: 指标决定了研究问题, 换指标就是换问题。

## Slide 17
我们打算做的三件事
01
把删失放回问题里
按 20% / 40% / 60% 的删失率截断训练轨迹, 对比四条路线: 丢弃删失、把删失当失效、显式建模删失, 以及用完整数据训练的上界。
02
构造删失下的共形下界
把 Candès 等的加权共形方案移植到剩余寿命预测上, 给出满足覆盖率保证的下预测界, 并与忽略删失的常规共形做对照。
03
让删失机制贴近机队现实
不止做完全随机删失。让删失概率依赖飞行等级等协变量, 检验自适应截断在异质删失下是否确有必要。
目标: 一篇 EI 会议论文。竞争风险留作后续工作, 本轮不进主线。
Notes: 明确说: 我们不打算再堆一个新网络。贡献在统计框架和评价方式。

## Slide 18
下一步
谁做什么
数据
下载 N-CMAPSS 的 DS01 与 DS03, 跑探查脚本, 弄清每个数据块的形状与含义。
基线
复现一条常规路线: 滑窗加一维卷积网络, 输出点估计, 报 RMSE 与 PHM08 Score。
生存
熟悉 scikit-survival 或 R 的 randomForestSRC, 先在小子集上跑通 KM 与 Cox。
共形
读共形预测入门综述, 在任意回归数据上先把分裂共形跑通, 亲手验证覆盖率。
删失共形
精读 Candès 等 2023, 重点弄清截取阈值与加权那两步在做什么。
Notes: 下次讨论: 每人带一页, 说清楚自己那块的定义和一个跑通的最小例子。

## Slide 19
参考文献
以下条目均可在 Google Scholar 检索到
[1] Kaplan E L, Meier P. Nonparametric estimation from incomplete observations. JASA, 1958, 53(282): 457-481.
[2] Cox D R. Regression models and life-tables. JRSS-B, 1972, 34(2): 187-220.
[3] Harrell F E, et al. Evaluating the yield of medical tests. JAMA, 1982, 247(18): 2543-2546.
[4] Graf E, et al. Assessment and comparison of prognostic classification schemes for survival data. Statistics in Medicine, 1999, 18(17-18): 2529-2545.
[5] Fine J P, Gray R J. A proportional hazards model for the subdistribution of a competing risk. JASA, 1999, 94(446): 496-509.
[6] Vovk V, Gammerman A, Shafer G. Algorithmic Learning in a Random World. Springer, 2005.
[7] Ishwaran H, et al. Random survival forests. Annals of Applied Statistics, 2008, 2(3): 841-860.
[8] Saxena A, Goebel K, Simon D, Eklund N. Damage propagation modeling for aircraft engine run-to-failure simulation. PHM, 2008.
[9] Lei J, et al. Distribution-free predictive inference for regression. JASA, 2018, 113(523): 1094-1111.
[10] Lee C, et al. DeepHit: A deep learning approach to survival analysis with competing risks. AAAI, 2018.
[11] Romano Y, Patterson E, Candes E. Conformalized quantile regression. NeurIPS, 2019.
[12] Tibshirani R J, Barber R F, Candes E, Ramdas A. Conformal prediction under covariate shift. NeurIPS, 2019.
[13] Haider H, et al. Effective ways to build and evaluate individual survival distributions. JMLR, 2020, 21(85): 1-63.
[14] Arias Chao M, Kulkarni C, Goebel K, Fink O. Aircraft engine run-to-failure dataset under real flight conditions for prognostics and diagnostics. Data, 2021, 6(1): 5.
[15] Angelopoulos A N, Bates S. A gentle introduction to conformal prediction and distribution-free uncertainty quantification. arXiv:2107.07511, 2021.
[16] Barber R F, Candes E J, Ramdas A, Tibshirani R J. Conformal prediction beyond exchangeability. Annals of Statistics, 2023, 51(2): 816-845.
[17] Candes E, Lei L, Ren Z. Conformalized survival analysis. JRSS-B, 2023, 85(1): 24-45.
[18] Javanmardi A, Huellermeier E. Conformal prediction intervals for remaining useful lifetime estimation. International Journal of Prognostics and Health Management, 2023, 14(2).
[19] Gui Y, Hore R, Ren Z, Barber R F. Conformalized survival analysis with adaptive cut-offs. Biometrika, 2024, 111(2): 459-477.
Notes: 必读三篇: Candes 等 2023 的删失共形, Javanmardi 等 2023 的 RUL 共形, 以及 N-CMAPSS 数据集那篇。