## Slide 1
我们这篇论文怎么设计
删失与时序相关并存条件下的航空发动机剩余寿命共形下界
两篇论文只是零件来源，不是我们要复述的内容。
今天讲的是：我们自己那一块在哪里。
目标：一篇 EI 会议论文
Notes: 开场就把话说死: 今天不复述论文, 只讲我们自己的设计。

## Slide 2
先用一句话说清我们做什么
在训练数据存在删失、同时样本又有时序相关的条件下，为在役航空发动机给出剩余循环数的下界，并保证覆盖率。
存在删失
机队里大多数发动机没坏就下线了，真实寿命看不到。
时序相关
同一台发动机相邻循环的数据高度相似，不能当成互相独立的样本。
下界而非区间
维修怕的是提前坏，不怕活太久。只有下界这一侧进决策。
保证覆盖率
说了九成把握，就要经得起检验，不能只是一个说法。
Notes: 这四个词是论文标题里必须出现的四个要素。

## Slide 3
两篇论文分别给了我们什么
先把零件摆出来
论文二 · 应用侧
Javanmardi 与 Hüllermeier 2023
问题设定：滑窗特征、剩余寿命标签、C-MAPSS 数据。
把共形预测套在任意点预测器外面的完整流程。
按发动机划分训练与校准，避免同机泄漏。
评价用覆盖率与区间宽度双指标。
论文一 · 方法侧
Candès, Lei, Ren 2023
删失下标准共形失效的诊断：得分算不出来。
换目标为寿命与阈值的较小者，把偏移压成协变量偏移。
按删失机制倒数加权，纠正选择偏差。
输出下预测界，并具有双稳健性。
把两边零件拼起来，就能写一篇论文了吗？不能。下一页解释为什么。
Notes: 这一页只是清点零件, 讲快一点。重点在下一页。

## Slide 4
为什么单纯搬运会被拒
审稿人最爱写的一句话
如果我们只做这件事
把论文一的截取加加权，直接接到论文二的流程上，在 C-MAPSS 上跑一遍，报几个指标。
审稿意见会怎么写
方法是两个已有工作的直接组合，缺乏针对本领域特性的实质改动。实验也只是在新数据上重跑已有算法。
所以必须回答一个问题
发动机这个场景，有没有哪一点是医疗场景没有的，使得论文一的方法不能直接照搬？
如果有，我们的工作就是必要的，不是可有可无的移植。
如果没有，这篇论文确实不该写。
答案是有。而且不止一点。
Notes: 这一页要把学生的心态从做实验扭到找差异。差异找不到, 论文就不成立。

## Slide 5
真正的缺口：两个问题同时存在
两篇论文各自只处理了一个
论文一处理了
删失造成的分布偏移
但它假设样本是独立同分布的。医疗数据里，一个病人就是一个样本，这个假设成立。
论文二处理了
时序相关破坏可交换性
但它假设标签完整。C-MAPSS 里每台发动机都跑到失效，这个假设成立。
真实机队：两个都不成立
发动机没坏就下线，标签被删失；同一台机每个循环采一次数据，相邻循环高度相似。两件事同时发生，而且互相纠缠：删失发生在整台发动机层面，一台机下线，它后面所有循环的样本一起消失。
Notes: 最后半句是关键: 删失不是一个一个样本点消失, 是整条轨迹被截断。这决定了后面的解法。

## Slide 6
我们的核心设计
把两个问题拉到同一个粒度上
以发动机为可交换单元。截取、加权、划分校准集，全部在发动机层级完成。
1
同机内部相关，机与机之间可交换
一台发动机内部的样本当然相关，但不同发动机之间，只要来自同一机队同一型号，就是可交换的。把发动机当成基本单元，可交换性就恢复了。
2
删失本来就发生在发动机层面
下线的是整台机，不是某个采样点。所以删失时间是发动机的属性，截取阈值也应该按发动机比。
3
论文二其实已经暗示了这一点
它划分训练与校准时要求同一台发动机的数据点进同一边，这背后隐含的正是发动机可交换。我们只是把它显式化并推到底。
Notes: 第三条要讲: 我们不是凭空造一个设定, 而是把已有工作里没说破的东西说破并用足。这样审稿人容易接受。

## Slide 7
贡献一：单元级截取与组合权重
这是方法上真正属于我们的部分
截取改在发动机层级
论文一按样本比较删失时间与阈值。我们改成：按发动机的服役循环数与阈值比较，只保留服役足够久的发动机，其全部循环一起进入校准集。
为什么必须这么改
如果按样本截取，同一台发动机会被切成两半，一半进校准一半被扔掉。这既破坏了删失的物理含义，也把同机泄漏重新引了回来。
权重设计成两部分相乘
w = w删失 × w时序
w删失
来自论文一
取发动机能服役满阈值的概率的倒数。这个概率依赖飞行等级、工况这些协变量。
w时序
来自论文二
同一台发动机内，离当前退化阶段越远的循环，权重越低。
两个权重相乘这一步，是我们加的。
Notes: 要说清楚: 两个权重来源不同, 但都是对同一个加权共形框架的实例化, 所以能相乘, 不是硬拼。

## Slide 8
贡献二：输出量对接维修决策
论文一做的是医疗分诊，论文二只报统计指标
我们输出什么
L ( x t ) : 还能安全飞的循环数下界
对每台在役发动机、在每个当前时刻，给出一个数：以九成把握，还能再飞这么多个循环。
再往前走一步
把下界翻译成维修触发规则：当下界低于某个门限，就安排拆检。然后算这条策略下的总成本，包括提前拆检浪费的剩余寿命，和漏检导致的非计划停场。
和只报误差的做法比，这才是工程上能看懂的语言。
为什么这一条重要
第一，它让下界这个选择变得有理有据，而不是因为删失下做不了两侧区间才退而求其次。
第二，成本是一个能把覆盖率和区间宽度这一对矛盾统一起来的指标。区间太宽，成本高在过度维修；覆盖不够，成本高在停场。一个数就把取舍讲清楚了。
第三，EI 会议的审稿人多半来自工程背景，成本曲线比统计指标更容易被接受。
Notes: 第二点是这一页的核心。成本把两个互相矛盾的指标合成一个, 这是很有说服力的论证方式。

## Slide 9
贡献三：分层覆盖评估协议
直接接上论文二自己承认没解决的问题
论文二留下的话
共形预测的保证是平均意义的。某些剩余寿命区段可能超标，另一些可能不达标，而作者说自己无法判断各区段上是否有效。
我们把它变成可检验的
按剩余寿命把测试样本分段，逐段报覆盖率。重点看临近失效的那一段，因为那是唯一影响维修决策的区域。
分层覆盖长什么样
名义 90%
寿命长
中
短
临近失效
覆盖率
示意图。整体达标，但最关键那一段塌了。这就是要暴露的问题。
Notes: 这张示意图是全场最能说服人的一张。红色那根就是我们要解决的东西。

## Slide 10
方法总览：每一步从哪来
蓝色来自论文二，绿色来自论文一，橙色是我们的
论文二
论文一
我们的
1
滑窗构造特征与标签
2
按发动机划分训练与校准
3
在训练折上定服役阈值
4
按发动机截取，保留服役够久的整机
5
换目标为寿命与阈值的较小者
6
计算不符合度得分
7
算删失权重与时序权重并相乘
8
取加权分位数得到临界值
9
输出剩余循环数下界
10
分层覆盖与成本评估
十步里有四步是我们的，而且是决定成败的四步。
Notes: 这张图可以直接改成论文里的方法框图。颜色去掉换成虚线框标注即可。

## Slide 11
实验设计一：数据
先在简单的数据上跑通，再上复杂的
第一阶段
C-MAPSS
四个子集，十三兆，秒下载。和论文二完全同一份数据，便于直接对照。
先用 FD001 单工况单故障模式跑通全流程。
第二阶段
N-CMAPSS
带真实飞行剖面，有高度、马赫数、飞行等级这些协变量。删失机制要依赖协变量，就必须用它。
为什么必须分两步
C-MAPSS 的工况变量只有三列，几乎没有能解释删失的协变量。在它上面只能做完全随机的删失，验证方法不塌。
而我们主张的重点是：机队里的删失是有结构的，依赖飞行等级和工况。要验证这一点，必须有真实飞行剖面，也就是 N-CMAPSS。
如果时间不够，第一阶段就能写成一篇会议论文，第二阶段留作扩展。
Notes: 这一页也是风险控制。先保底再冲高, 学生心里有数。

## Slide 12
实验设计二：删失怎么构造
这是最容易被挑毛病的地方，必须设计清楚
做法
训练集里每台发动机本来都跑到失效。我们给每台机抽一个下线时刻，把它之后的轨迹截掉，并标记为删失。
删失比例设 20%、40%、60% 三档。
机制一 · 完全随机
下线时刻与发动机自身特征无关。对应论文一里较强的那个假设。作用是验证方法在温和情形下不塌。
机制二 · 依赖协变量
让下线概率依赖飞行等级与工况，模拟短程航线拆检更频繁。这是我们主张的现实情形，也是拉开差距的地方。
预判：审稿人会问什么
问：删失是你自己造的，当然你的方法赢。
答有三层。
第一，在生存分析文献里，用模拟删失评估方法是标准做法，因为真实数据里真值看不到，覆盖率根本没法直接算。
第二，我们造了两种机制，而不是只挑对自己有利的那一种。关键结论恰恰是：随机删失下各方法差不多，依赖协变量的删失下才拉开差距。这是理论预言的方向，不是我们调出来的。
第三，人工构造删失还有一个好处，真值我们是知道的，可以直接算覆盖率，而不是像论文一在真实数据上只能夹逼估计。
Notes: 第三层特别重要, 把一个看似的弱点转成优势。这种写法审稿人吃这一套。

## Slide 13
实验设计三：跟谁比
五条线，缺一条论证就不完整
A
丢弃删失样本
只用跑到失效的那部分训练和校准。这是把论文二的做法直接搬到删失数据上的自然结果。
B
把删失时刻当真值
另一种常见的错误处理。会系统性低估寿命，下界过度保守。
C
论文一原版
样本级截取与加权，不做发动机层级处理，也不加时序权重。用来隔离出我们那两步的作用。
D
我们的方法
发动机层级截取，组合权重。
E
无删失上界参照
用完整未截断数据训练。它给出性能天花板，说明删失造成的损失被补回了多少。
C 是消融的关键。没有它，就说不清我们那两步到底有没有用。
Notes: 学生最容易漏掉 C 和 E。反复强调: 没有 C 说不清贡献, 没有 E 说不清损失补回多少。

## Slide 14
实验设计四：报哪些指标
四组，从统计到工程
覆盖率
实际覆盖率与名义值的差
按剩余寿命分段的分层覆盖率
重点看临近失效那一段
界的紧度
下界与真实寿命的比值
比值越接近 1 越好
太接近 0 说明说了等于没说
稳健性
覆盖率随删失率的衰减曲线
20%、40%、60% 三档
曲线越平说明越稳
工程价值
维修策略下的总成本
含过度拆检与非计划停场
把前三组统一成一个数
只报第一组是不够的。把区间放到无穷宽，覆盖率永远百分之百，所以覆盖率必须和紧度一起看。
Notes: 这一页对应论文的实验章节结构, 四个小节。

## Slide 15
预期结果应该长什么样
先想清楚要画什么图，再去跑实验
图一
覆盖率随删失率衰减
横轴删失率，纵轴实际覆盖率。预期 A 掉得最快，C 居中，我们的最平。
图二
分层覆盖率柱状图
横轴按剩余寿命分段。预期各方法整体都达标，但只有我们的在临近失效那一段不塌。
图三
下界紧度对比
纵轴是下界与真值之比。预期 B 贴近零，我们的最接近一。
图四
成本曲线
横轴维修触发门限，纵轴总成本。预期我们的曲线最低点更低。
注意：这些是预期，不是结论。跑出来不符合预期，要改的是解释，不是数据。
Notes: 最后一句必须说, 尤其对学生。先画预期图是为了想清楚论证结构, 不是为了凑结果。

## Slide 16
论文骨架
按 EI 会议六到八页排
1
引言
剩余寿命预测要不确定性；现有共形工作假设标签完整；机队现实不满足。最后一段列三个贡献。
2
相关工作
剩余寿命预测、共形预测、删失下的共形推断。三小段，各三到五句。
3
问题设定
记号、删失的定义、两个假设、可交换单元的定义。
4
方法
单元级截取、组合权重、下界构造。配一张方法框图。
5
实验
数据与删失构造、五种对比、四组指标、消融。
6
结论
三句话，外加一句局限：删失为人工构造，真实机队数据待验证。
第六节主动写局限，比等审稿人指出来要好。
Notes: 引言最后一段列贡献, 这是会议论文的标准写法, 审稿人只看那一段就形成印象。

## Slide 17
提前想好怎么回答
三个几乎一定会被问到的问题
问
删失是你自己造的
答
生存分析里模拟删失是标准评估手段，因为真实数据里真值看不到。我们做了两种机制而非只挑有利的一种，且关键差距出现在理论预言的那一种上。
问
这不就是两篇论文相加
答
两篇各自处理一个问题，但假设互斥：论文一要样本独立，论文二要标签完整。机队里两个假设同时不成立。我们把可交换单元从样本提到发动机，是为了让两套机器能在同一个粒度上共存。
问
为什么不给两侧区间
答
删失下上界不可识别，需要额外假设。而且维修决策只用下界这一侧，上界给了也进不了策略。
Notes: 第二个问题是最要命的。答案必须一口气说出来, 犹豫就说明自己也没想清楚。

## Slide 18
分工与顺序
谁先做什么
第一步
跑通基线
在 FD001 上复现论文二的分裂共形，报覆盖率与宽度。不涉及删失。这一步跑通才有资格往下走。
第二步
造删失
写删失构造脚本，两种机制三档比例。输出可复现的随机种子。
第三步
实现对比 A 和 B
两种错误做法。预期它们会失败，失败得越明显越好。
第四步
实现论文一原版
样本级截取加权。这是对比 C，也是我们方法的基础代码。
第五步
改成单元级并加时序权重
我们的方法。改动量不大，前四步做扎实了这一步很快。
第六步
评估与画图
四组指标，四张图。按第十五页的预期图去实现。
顺序不能乱。第一步没跑通就去做第五步，出了问题分不清是谁的错。
Notes: 强调顺序。学生最容易一上来就写自己的方法, 结果基线都没有, 无从判断对错。