## Slide 1
风景园林专业毕业设计 开题报告
跃动·栖园
全民健康视角下的眉山市仁寿县体育公园景观设计
Landscape Design of Renshou Sports Park, Meishan from the Perspective of Health for All
学院：建筑学院 专业：风景园林
学生姓名： 学号：
指导教师：
二〇二六年九月
SPORTS PARK

## Slide 2
目 录
CONTENT
01课题研究背景
1.1 选题背景
1.2 研究目的
1.3 研究意义
1.4 技术路线与研究方法
1.5 相关概念
1.6 国内外研究现状
1.7 案例参考
02项目研究概述
2.1 上位规划
2.2 区位分析
2.3 气候分析
2.4 植物分析
2.5 历史文化分析
2.6 周边道路分析
2.7 周边交通分析
2.8 周边人行流线分析
2.9 周边用地分析
2.10 地形地貌分析
2.11 场地现状分析
2.12 人群结构分析
2.13 主要人群需求分析
2.14 光照分析
2.15 SWOT分析
2.16 问题梳理
03场地规划分析
3.1 设计目标
3.2 设计原则
3.3 设计构思
3.4 设计策略
3.5 设计成果
3.6 进度安排
3.7 参考文献

## Slide 3
01 课题研究背景
Background of the Research Topic
01
01
课题研究背景
1.1 选题背景
1.2 研究目的
1.3 研究意义
1.4 技术路线与研究方法
1.5 相关概念
1.6 国内外研究现状
1.7 案例参考

## Slide 4
01 课题研究背景
Preface
1.1 前言
02
城镇化持续推进，高密度居住区不断涌现，可供居民开展户外运动的场地供给不足，社区运动配套设施缺口较大。如何为全龄居民提供一处能健身、游憩、社交的体育公园，非常值得探究。
动起来！体育公园！
全民健身状态
被忽略的日常运动需求
久坐少动
场地不足
老龄化
慢性病风险
亲子游憩
邻里社交
仁寿城北新城集中型公共休闲绿地供给严重不足，现有绿地多为小区内部零散附属绿化，仅配简易健身器械，缺少服务全龄居民的城市综合体育公园。
跃动！栖园！全民健身！
全民健身 · 全龄游憩 · 生态栖居

## Slide 5
01 课题研究背景
Topic Background
1.1 选题背景——时代需求
03
高密度新城：集中公共绿地与户外运动场地供给不足
仁寿县60岁及以上人口占26.56%，已进入深度老龄化；0-14岁占15.31%，全龄运动与游憩需求突出
城镇化提速，城市建成区人口密度增大，高密度居住区涌现，公共绿地资源分配不均，户外运动场地供给不足。
时代背景需求
国民身体素质与日常运动需求矛盾日益凸显，居民就近健身、球类跑步、亲子运动的场地缺口大。
全民健身需求
仁寿县60岁及以上占26.56%，家庭亲子与学校师生集中，老年康养、儿童游乐、青少年运动需求突出。
市场机遇人群
《“健康中国2030”规划纲要》、七部委体育公园指导意见、仁寿县国土空间规划“公园城市”目标共同支持。
政策导向优势
城市面临雨洪调蓄压力、人居环境品质参差不齐、不同年龄群体休闲游憩需求难以被充分满足等现实矛盾。在全民健康、公园城市政策背景下，集运动健康、全龄游憩于一体的体育型综合公园，成为化解高密度社区绿地不足、居民运动空间匮乏、道路环境干扰等多重问题的核心空间载体。

## Slide 6
01 课题研究背景
Topic Background
1.1 选题背景——政策导向
04
国家战略
《“健康中国2030”规划纲要》
健全城乡全民健身公共服务体系，完善社区体育配套设施
规划标准
《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018
构建15分钟生活圈绿地系统，保障片区级综合公园落地
生态导向
《海绵城市建设技术指南》
低影响开发，城市绿地兼顾生态缓冲、雨水调蓄、休闲游憩复合功能
专项指导
七部委《关于推进体育公园建设的指导意见》
以体育健身为核心、与自然生态融合，绿化用地占比不低于65%
地方规划
《仁寿县国土空间总体规划(2021-2035)》
城北新城“三生融合、公园城市”目标，完善居住区集中绿地布局
户外健身与社区绿地（示意照片）

## Slide 7
01 课题研究背景
Topic Background
1.1 选题背景——人口结构与地方需求
05
Chart: 第七次全国人口普查年龄构成对比（%）
| 全国 | 四川省 | 仁寿县
0-14岁 | 17.95 | 16.1 | 15.31
15-59岁 | 63.35 | 62.19 | 58.13
60岁及以上 | 18.7 | 21.71 | 26.56
仁寿县人口特征（2020年七普）
常住人口111.0万人。60岁及以上占26.56%，65岁及以上占21.94%，分别高于全国7.86和8.44个百分点，已进入深度老龄化；0-14岁占15.31%。老年康养与亲子游憩需求突出。
城北新城现状问题
成德眉资同城化片区，仁寿向北拓展核心宜居板块；大量商品住宅集中落地，居住密度持续提升。配套逐步完善，但集中型公共休闲绿地供给严重不足，缺少服务全龄、兼具生态运动休闲社交功能的综合公园。
城北新城场地周边现状
数据来源：国家统计局《第七次全国人口普查公报（第五号）》；四川省统计局《四川省第七次全国人口普查公报（第四号）》；仁寿县人民政府《仁寿县第七次全国人口普查公报（第三号）》。

## Slide 8
01 课题研究背景
Research Purpose
1.2 研究目的
06
营造适配全龄人群的多元运动游憩空间
1
全龄游憩
立足全民健康发展背景，针对仁寿城北新城居住区户外健身场地不足的现实问题，结合场地现状条件，打造融合生态缓冲、运动健身、亲子游乐、邻里社交、乡土科普功能的公园空间，满足周边不同年龄居民日常健身休闲与社交活动需求。
形成多目标统筹的可落地综合规划方案
2
综合规划
统筹城市主干道噪声防护、全龄活动场地布置、海绵雨水调蓄、乡土植物群落营造四大核心功能，形成兼顾生态效益、民生需求、建设成本的可落地方案；以城北新城8.6公顷闲置绿地为实践载体，为川南同类新建居住区集中绿地、体育公园建设提供参考案例。
探索适用于西南城市的体育公园景观营造方法
3
地域营造
结合西南地区丘陵地貌、亚热带气候特征以及山地城市建设特点，充分运用乡土植物、海绵设施与低维护景观材料，构建适应性强、易管理、生态效益显著的运动景观环境，探索适合西南山地城市体育公园建设的景观营造思路。

## Slide 9
01 课题研究背景
Research Significance
1.3 研究意义
07
“全民健身”
Fitness for all
“全龄友好”
All-age friendly
“生态缓冲”
Ecological buffer
“老年康养”
Health care for the aged
“亲子游憩”
Family recreation
“邻里社交”
Neighborhood interaction
第一阶段：补齐城北新城运动绿地缺口
第二阶段：全龄健身·康养·社交融合
随着国家发展和社会进步，健康观念已深入人心，要让居民认识到体育公园的重要性并积极走入公园运动。理论上，本研究丰富川南县域新城高密度居住区体育公园设计研究；实践上，城市层面盘活闲置绿地、补齐城北新城体育设施短板，民生层面满足全龄康养、游乐、运动、社交需求，生态层面削弱主干道噪声粉尘、缓解热岛效应，实现全民健康是本次设计的主要意义。

## Slide 10
01 课题研究背景
Technical Route and Methods
1.4 技术路线与研究方法
08
研究方法
文献查阅法
检索知网、万方等，研读《公园设计规范》《居住区规划设计标准》及全龄景观专著
实地调研法
现场踏勘地形、道路、住宅分布、植被；走访小区观察居民户外行为
问卷调查法
面向老人、家长、青少年发放问卷，统计场地、设施、风格需求偏好
案例分析法
收集西南地区居住区综合公园案例，对比布局、分区、植物配置
图解分析法
CAD、GIS完成区位、交通、人流、日照、用地分析，推导总平面
技术路线：提出问题—理论支撑—分析方案—解决问题—总结问题

## Slide 11
01 课题研究背景
Key Concepts
1.5 相关概念
09
体育公园
Sports Park
体育健身为核心
与自然生态融合
绿化占比不低于65%
依据七部委《关于推进体育公园建设的指导意见》：以体育健身为核心要素、与自然生态融合的城市绿色公共空间，兼具生态美化、全民健身、休闲游憩、防灾避险等功能。社区型综合体育公园依托城市集中绿地建设，面向周边成片居住区开放。
全民健康视角
Health for All
人人可运动
处处能休憩
动静分区
以全民健康为核心导向，将全民健身理念融入公园整体空间设计，兼顾婴幼儿、学龄儿童、中青年、老年人、残障群体的生理运动需求；在场地尺度、运动设施、无障碍通行、休憩配套上分层适配。
全龄友好型景观
All-age Friendly
分区适配
无障碍通行
安全防护
在公园空间布局、设施配置、尺度设计上兼顾不同人群生理与行为需求，分区设置适配活动场地，完善无障碍通行、休憩、安全防护配套，实现一座公园满足全年龄段居民日常户外需求。

## Slide 12
01 课题研究背景
Research Status
1.6 国内外研究现状
10
国外
奥姆斯特德城市公园体系提出“绿地+运动”融合模式；简·雅各布斯强调高密度社区分散布局中小型运动场地
德国分级体育绿地规划；法国社区体育公园24小时开放与智能预约；丹麦、温哥华连续健身绿道网络
日本居住区体育公园分龄分区、全域无障碍、低维护乡土绿化与简易雨水调蓄；新加坡Active SG社区体育公园：模块化球类场地、全天候遮阳健身区、多层次林下空间
研究热点：体育公园可达性与配套对全年龄段日常运动量、慢性病与焦虑发生率的正向影响（Kaczynski et al., 2008；Warburton et al., 2006；WHO, 2022）
国内
全民健身与15分钟社区生活圈推进下，体育公园成为风景园林热点方向
规范出台：《公园设计规范》GB 51192-2016、《社区体育公园规划建设指南》T/CSUS 18-2021
成渝西南片区实践：浅丘地貌土方优化、乡土植物应用、海绵设施整合、动静分区
现有研究多聚焦大中型城市综合体育公园，面向县域新城尺度、服务高密度居住区的中小型体育公园研究薄弱，缺乏适配县域人群结构、建设投资条件的成熟设计范式——本研究的探索空间
全天候室内运动空间
青少年极限运动
连续健身绿道与骑行
林下休憩与滨水空间

## Slide 13
01 课题研究背景
Historical Development
1.6 国内外研究现状——发展脉络
11
萌芽期
发展期
创新成熟期
1858
美国 奥姆斯特德中央公园，提出“绿地+运动”融合模式
1961
美国 简·雅各布斯：高密度社区分散布局中小型运动场地
1995
中国 《全民健身计划纲要》颁布，全民健身上升为国家计划
2014
新加坡 ActiveSG计划：模块化球场、全天候遮阳健身区
2016
中国 《“健康中国2030”规划纲要》；《公园设计规范》GB 51192-2016
2018
中国 《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018：15分钟生活圈
2021
中国 七部委《关于推进体育公园建设的指导意见》；T/CSUS 18-2021
2021
仁寿 《仁寿县国土空间总体规划(2021-2035)》：城北新城公园城市
蓝色：国外；橙色：国内与地方。配图为公开图库示意照片、本文案例照片及场地卫星影像。

## Slide 14
01 课题研究背景
Case Study
1.7 案例参考（一）成都天府公园西区
12
建筑鸟瞰图
公园河流
河流植物
道路小品
公园周围交通状况
项目简介
项目位于天府新区高密度住宅组团之间，用地7.2公顷，服务周边20余个居住小区。设计采用“一轴多组团”布局，沿城市主干道设置宽幅生态林带降噪；内部划分老年康养区、儿童分龄游乐区、青少年运动区、自然科普区；大量采用香樟、桢楠、细叶桢楠等四川乡土树种，搭配下凹式雨水花园实现海绵功能。
可借鉴
主干道连续多层生态缓冲林带布局
全龄分段运动场地划分模式
多层乡土植物复层群落配置手法

## Slide 15
01 课题研究背景
Case Study
1.7 案例参考（二）成都天府牧山活力体育公园
13
公园总平面鸟瞰图
球类集中区效果图
室内运动场地
阳光草坪区
项目简介
位于成都市新津区花源街道，地处新城成片居住组团核心腹地，占地6.39公顷，为城市规划留白绿地全新营建，区位、平缓场地基底与本课题仁寿8.6公顷地块高度匹配。采用“一轴一环五组团”结构，外围彩色环形健康步道串联轻量化户外运动场地，内部划分青少年潮流运动区、分龄儿童游乐区、老年康养林荫区、共享阳光草坪、乡土海绵花境；北侧紧邻主干道设置多层乡土乔木降噪防护林，四面分设人行出入口，造价适配川南县域建设标准。
可借鉴
县域留白绿地体育公园整体规划模式，“跃动健身+生态栖居”一体化
依托日照条件分区布局全龄活动场地
主干道多层乡土植物降噪隔离林带
轻量化设施适配县城低成本落地

## Slide 16
01 课题研究背景
Case Study
1.7 案例参考（三）苏州相城活力体育公园
14
公园周围交通情况
极限运动区
儿童娱乐区域
植物小品
项目简介
城市新区规划绿地全新建设，总面积13.6公顷，面积接近本设计地块，场地有平缓台地与低洼地块。依托地势打造海绵水景，步道串联运动场地与林下休憩空间，主干道沿线设置连续绿化隔离带，形成“动可健身，静可栖林”的格局。每一处球类、游乐运动组团就近配套林下廊架、休闲平台；海绵调蓄空间与林下栖居景观一体化设计，四季分层乡土乔灌搭配，高度契合“跃动·栖园”设计主题。
可借鉴
海绵雨水景观与林下休憩空间融合
每个运动组团就近配套便民栖居节点
连续式主干道降噪隔离林带
多点分散休憩构筑物，多层次林下栖居场景

## Slide 17
01 课题研究背景
Case Study
1.7 案例参考（四）芜湖长江三桥桥下体育公园
15
周围交通情况
公园跑道（桥下全天候运动空间）
项目简介
总用地15.5公顷，利用高架桥下闲置灰色空间改造而成，场地天然形成大面积遮阳区域，配套4片篮球场、2片五人制足球场、羽毛球场、门球、轮滑场地与多处老年健身路径、分龄儿童乐园，贯穿彩色透水健身环线，搭配沿线雨水花园，服务周边7个大型社区居民。依托桥体天然遮阴打造全天候运动空间，全场采用彩色透水塑胶铺装，搭配线性生态植草沟构建简易海绵体系；运动场地模块化划分，人群互不干扰。
可借鉴
全天候遮阳运动场地设计思路，适配仁寿夏季高温
模块化球类场地集约布局
透水铺装+植草沟一体化海绵做法
全年龄段运动设施均衡配置

## Slide 18
02 项目研究概述
Overview of Project Research
16
02
项目研究概述
2.1 上位规划
2.2 区位分析
2.3 气候分析
2.4 植物分析
2.5 历史文化分析
2.6 周边道路分析
2.7 周边交通分析
2.8 周边人行流线分析
2.9 周边用地分析
2.10 地形地貌分析
2.11 场地现状分析
2.12 人群结构分析
2.13 主要人群需求分析
2.14 光照分析
2.15 SWOT分析
2.16 问题梳理

## Slide 19
02 项目研究概述
Upper-level Planning
2.1 上位规划
17
场地及周边现状地图
规划要点
1
城北新城定位
仁寿向北拓展核心宜居板块，衔接成德眉资同城化片区
2
建设目标
三生融合辐射周边、公园城市
3
绿地要求
完善居住区集中绿地布局，补齐城市绿色公共空间短板
4
本地块
规划预留集中绿地，承担片区级综合公园功能，服务周边高密度居住区
场地卫星影像（规划预留集中绿地）
《仁寿县国土空间总体规划(2021-2035)》明确城北新城“三生融合辐射周边、公园城市”建设目标，要求完善居住区集中绿地布局，补齐城市绿色公共空间短板。本地块为规划预留的集中绿地，承担片区级综合公园功能。

## Slide 20
02 项目研究概述
Location Analysis
2.2 区位分析
18
区位分析图（中国—四川—眉山—仁寿）
场地概括
场地位置 | 眉山市仁寿县城北新城核心居住区
场地面积 | 约8.6公顷
北侧 | 普宁大道（城市主干道，车流量大）
南侧 | 里仁路（城市支路）
东侧 | 黑龙滩路（次干道）
西侧 | 青冈路 / 陵州大道
用地性质 | 政府规划预留集中绿地
场地四至边界清晰：北侧为城市主干道普宁大道，车流量大，存在噪声、粉尘干扰；南侧里仁路、东侧黑龙滩路、西侧道路均为城市次级道路，人行通达性良好。
注：开题报告中西侧道路名称出现“青冈路”与“陵州大道”两种表述，需统一。

## Slide 21
02 项目研究概述
Climate Analysis
2.3 气候分析——气温与降水
19
仁寿县气温分析（开题报告）
仁寿县降水率分析（开题报告）
年均温 17.8℃
1月 7.0℃ / 7月 26.8℃
年降水 881.8mm
6—9月占70%以上，8月最多
雨热同季
夏季高温多雨，冬季温和少霜
亚热带湿润季风
四季分明，雨量充沛
亚热带湿润季风气候，四季分明，雨热同季。年均温17.8℃，1月最冷（7.0℃），7月最热（26.8℃）；年降水881.8mm，集中于6—9月（占70%以上），8月最多。设计需重点应对夏季高温暴晒（乔木林荫、遮阳构筑）与夏季集中降雨（海绵调蓄、场地排水）。
数据来源：中国气象局1991—2020年气候标准值（仁寿站）。开题报告写为年均温17.2℃，与此处17.8℃口径不同，建议统一。

## Slide 22
02 项目研究概述
Climate Analysis
2.3 气候分析——日照、湿度与雨日
20
Chart: 各月日照时数（h）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
日照时数 | 42.4 | 53.8 | 92.3 | 126.5 | 126.1 | 109.4 | 133.6 | 142.6 | 74.6 | 51 | 55 | 40.3
Chart: 各月相对湿度与降水日数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
相对湿度（%） | 77 | 74 | 70 | 69 | 67 | 75 | 78 | 77 | 80 | 81 | 78 | 78
降水日数（d） | 7.8 | 7.8 | 10 | 12.1 | 13.2 | 14.5 | 14.6 | 13.8 | 14.7 | 14.1 | 7.4 | 7
年日照仅1047.6小时（日照百分率23%），冬季多雾寡照；全年湿度70%—81%，秋季最高。全年降水日137天，4—10月每月13天以上。启示：夏季需遮阳，但全年整体阴湿，场地应以开敞向阳草坪和运动场地为主体，配合可透光的疏林，避免过度郁闭；铺装选用透水、防滑材料。
数据来源：中国气象局1991—2020年气候标准值（仁寿站）。

## Slide 23
02 项目研究概述
Plant Analysis
2.4 植物分析
21
仁寿县植物配置分析图
优势乔木
桢楠、香樟、黄葛树、二球悬铃木、桂花、小叶榕
花灌木
紫薇、木芙蓉、蜡梅、红花檵木
地被
麦冬、沿阶草、野花组合
气候适生性
亚热带湿润季风气候，冬季温和少霜，适宜桢楠、香樟、小叶榕、紫薇、木芙蓉等川南乡土常绿与观花植物生长，均耐粗放养护，为本项目植物配置核心选材。
配置策略：北侧沿普宁大道以桢楠、香樟、黄葛树构建多层降噪防护林带；运动场地周边以高大乔木形成连片林荫休憩；低洼区结合雨水花园配置耐湿地被；四季分层乡土乔灌搭配，实现全年可游。

## Slide 24
02 项目研究概述
Historical and Cultural Analysis
2.5 历史文化分析
22
仁寿历史文化分析图
陵州人文历史文化
自隋代置陵州，唐宋文风兴盛，留存古陵城街巷、文庙、书院历史脉络，崇文重教是本土精神内核。
黑龙滩水利建设文化
20世纪70年代十万群众开山筑库建成西南大型人工湖黑龙滩，孕育艰苦奋斗、治水兴农的时代记忆。
川南浅丘农耕民俗文化
水田农耕、果林种植、民俗节庆构成居民生活底色，田园乡土气息浓厚。
场地片区文化基底：城北新城以新建商品房为主，缺少历史建筑与文化景观载体；周边居民多为老城搬迁居民和本地农村进城住户，对黑龙滩水利记忆、陵州文脉、农耕田园有深厚情感共鸣。场地作为片区唯一大型集中绿地，通过轻量化景观载体植入文化符号，弥补新城文化空间缺失。

## Slide 25
02 项目研究概述
Peripheral Road Analysis
2.6 周边道路分析
23
场地周边道路分析图
场地周边路况分析图
方位 | 道路 | 等级 | 影响
北 | 普宁大道 | 城市主干道 | 车流大，噪声粉尘干扰，需防护林带
西 | 陵州大道 / 青冈路 | 次干道 | 车行出入优先
东 | 黑龙滩路 | 次干道 | 人行通达性好
南 | 里仁路 | 城市支路 | 慢行辅助出入口
路网层级完善，涵盖主干道、次干道、支路，四面临路。临近天府仁寿大道，属城区发展重点板块，道路路面宽敞，沿线绿化配套完善。平峰时段通行顺畅，节假日休闲客流上升，依托方格路网可有效疏解。

## Slide 26
02 项目研究概述
Peripheral Traffic Analysis
2.7 周边交通分析
24
场地周边交通分析图
公共交通
场地周围分布多处公交停靠点，覆盖多条城区公交线路，具备基础公共交通条件，但近距离公交接驳仍有提升空间。
机动车交通
地块被主次干道合围，车行条件良好。车行出入优先考虑西侧、北侧道路开口。
慢行交通
南侧里仁路为城市支路，作为慢行辅助出入口；四面设人行入口，居民下楼直达。
场地周边道路现状照片

## Slide 27
02 项目研究概述
Pedestrian Flow Analysis
2.8 周边人行流线分析
25
周边人行流线分析图（蓝：居民聚集点；红：进入聚集点）
场地被居住区环绕，紧邻星光幼儿园、文镇小学、文镇幼儿园、仁寿实验中学，人流量大
主要人流来源：东西两侧小区（最强）、南北两侧小区、四所学校（上下学潮汐）、北侧商务配套
上学时段学生穿越场地形成通道型流线；晨晚居民从四向就近进入
设计启示：四向人行入口与小区、学校出入口对应；主流线连续无障碍；通道流线与活动场地分离
人群构成与行为特征见2.12、2.13
居民步行流线示意（公开视频帧）
周边居住区常住居民中老年群体占比较高，包含家庭亲子群体、文镇小学师生群体；本地居民以周边小区家庭住户为主。青少年主要开展户外游玩、体育运动；中老年人偏向散步、休闲社交；外来游客多短途停留，偏好生态休闲活动。

## Slide 28
02 项目研究概述
Peripheral Land Use Analysis
2.9 周边用地分析
26
场地周边用地性质分析图
住宅用地
教育用地
商业用地
公园用地
医疗/服务
现状地图
场地四周以二类居住用地为主，周边配套社区幼儿园、小学、沿街商业、小型社区卫生服务站；北侧普宁大道对面为城市商务配套用地。整体人居环境纯粹，公园服务人群以常住居民为主。
周边学校：星光幼儿园、文镇小学、文镇幼儿园、仁寿实验中学
图例颜色为示意，以分析图中标注为准。

## Slide 29
02 项目研究概述
Landscape and Landform Analysis
2.10 地形地貌分析
27
场地卫星影像（红线范围内为设计地块）
场地现状地形照片（局部小土坡、裸土空地）
区域地貌
仁寿地处四川盆地中部，以浅丘、丘陵为主，地势总体平坦。地质稳定，土壤以紫色土为主。
场地地形
整体平缓，无高差突变；局部有小土坡起伏，无废弃构筑物、无土壤污染。适合土方场内平衡，利用微高差布置线性雨水花园。

## Slide 30
02 项目研究概述
Site Current Condition Analysis
2.11 场地现状分析
28
场地现状平面图
裸土空地
周边住宅
原生林地
局部土坡
场地现状照片（裸土空地、原生林地与周边住宅）
场地卫星影像
原生林地
东北部、中部成片原生乡土乔木群落，长势较好，是核心自然资源，可作为公园生态基底保留利用，减少绿化造价。
裸土空地
其余大片区域为裸露待开发土地，平整程度一般，局部小土坡，杂草零散；土壤条件一般，需改良后再营造植物景观。
水体与构筑
场地无水体，属旱地型地块，需人工营造海绵水景；无大型建筑遗存，拆迁工程量小，适合公园开发建设。

## Slide 31
02 项目研究概述
Population Structure Analysis
2.12 人群结构分析
29
散步、晨练、休憩闲谈、社交 / 康养步道、器械、林荫座椅
老年人
儿童攀爬游乐、家长陪护 / 分龄儿童游乐区、看护休憩
家庭亲子
跑步、球类、骑行 / 球类场地、环形跑道
青少年/学生
跑步、健身 / 健身器械区、夜间照明
中青年
短途停留、生态休闲 / 阳光草坪、景观节点
外来游客
使用人群来源构成
使用人群年龄构成
使用人群性别构成
人群结构特征
仁寿县60岁及以上人口占26.56%，明显高于全国（18.70%）与四川（21.71%）。片区周边居民中老年占比高，并含家庭亲子群体与文镇小学等学校师生。年龄结构呈中老年、青少年占比偏高、青壮年通勤人群为辅的特征；性别构成男50.62%、女49.38%。
数据来源：《仁寿县第七次全国人口普查公报（第三号）》；饼图为开题报告调研预测数据。

## Slide 32
02 项目研究概述
Main Audience Needs Analysis
2.13 主要人群需求分析
30
现有小区附属绿地仅配置简易健身器械，缺乏规模化、分龄化的专业运动场地，居民多元化体育锻炼、亲子运动、康养休闲需求难以满足。
周边居民以中老年、家庭亲子与学生为主：出行、日晒、休憩、体锻是基本需求；情感、兴趣、社交、康养是进阶需求。体育公园需在空间中逐层回应这些需求。
基本需求
进阶需求
出行
日晒
休憩
体锻
情感
兴趣
社交
康养
居民日常户外活动的时段分布
6:00—9:00
9:00—12:00
14:00—17:00
17:00—20:00
动态活动场所：
晨练、散步、太极
跑步、球类、骑行
健身、亲子游乐
静态活动场所：
休憩闲谈、晾晒
饭后休闲、聚会下棋
步行活动场所：
上学途经、四向穿越，需连续无障碍步道与岔路口标识系统

## Slide 33
02 项目研究概述
Main Audience Needs Analysis
2.13 主要人群需求分析——调研数据
31
居民主要活动类型偏好
居民户外活动时段分布
基本需求
出行、日晒、休憩、体锻——全域无障碍步道、遮阳林荫、充足座椅、分龄健身场地。
进阶需求
情感、兴趣、社交、理疗——邻里聚会草坪、种植科普、康养步道、文化记忆节点。
人群 | 主要活动时段 | 主要活动类型
中老年人 | 6:00—9:00 | 晨练散步、日间休憩闲谈、饭后休闲
中年群体 | 14:00—20:00 | 跑步、健身等体育运动
青少年 | 14:00—19:00 | 跑步、球类、骑行；上学途经
儿童（亲子） | 全天分散 | 攀爬游乐、亲子游乐
注：饼图数据为开题报告调研预测，待问卷统计后校正。

## Slide 34
02 项目研究概述
Sunlight Analysis
2.14 光照分析
32
夏季太阳轨迹与场地日照
光照分析图（冬季太阳高度角较低）
全日照区（≥6h）
场地开阔区域，适合布置阳光草坪、运动场地和露天活动空间。
半日照区（3—6h）
场地两侧，适宜疏林草地、慢行步道和林下休憩空间。
阴影区（<3h）
受建筑阴影影响，可布置阴生植物景观和静谧休闲空间。
夏季太阳高度角高，场地大部分区域日照强烈，需通过乔木遮阴提升舒适度；冬季太阳高度角较低，南侧和中部向阳空间更适合人群活动。

## Slide 35
02 项目研究概述
SWOT Analysis
2.15 SWOT分析
33
S
优势
规模8.6公顷，满足15分钟生活圈综合公园标准
四面临路，四面可设入口，可达性极强
场地平整无拆迁，建设成本低
周边居住人口密集，使用需求充足
W
劣势
北侧主干道车流大，噪声粉尘干扰严重
现状成型乔木有限，初期需大量苗木栽植
场地缺少天然水系，需人工营造海绵水景
O
机遇
仁寿城北新城公园城市规划政策支持
片区缺少综合绿地，项目民生价值高
海绵城市、15分钟生活圈政策提供设计导向
周边小区入住率持续提升，远期人流增长
T
威胁
县城建设预算有限，不宜采用高端硬质景观
夏季多雨，需重点做好场地排水防涝设计
周边小区内部小型绿地分流部分休闲人群
注：开题报告SWOT中“现状无成型乔木”与2.11“保留原生乔木群落”矛盾，此处按现状分析口径修正为“成型乔木有限”，请确认。

## Slide 36
02 项目研究概述
Problem Summary
2.16 问题梳理
34
场地现状问题
北侧普宁大道车流大，噪声、粉尘干扰严重
裸土地块土壤条件一般，需改良
无天然水体，旱地型地块
局部小土坡，场地平整度一般
片区供给问题
集中型公共休闲绿地供给严重不足
现有绿地为小区零散附属绿化，仅简易健身器械
缺乏规模化、分龄化专业运动场地
新城缺少文化景观载体与场所记忆
人群需求问题
中老年占比高，康养、社交空间缺失
亲子群体缺少安全分龄游乐场地
青少年、学生缺少球类、跑步场地
夏季高温多雨，缺少遮阳与全天候活动条件
以上问题对应第三部分设计目标（3.1）与设计策略（3.4）逐项回应

## Slide 37
03 场地规划分析
Site Planning Analysis
35
03
场地规划分析
3.1 设计目标
3.2 设计原则
3.3 设计构思
3.4 设计策略
3.5 设计成果
3.6 进度安排
3.7 参考文献

## Slide 38
03 场地规划分析
Design Objectives
3.1 设计目标
36
生态目标
1
生态目标
多层次乡土植物群落 + 主干道生态缓冲带 + 海绵雨水系统，降低径流，削弱噪声粉尘，修复片区微型生态。
功能目标
2
功能目标
婴幼儿游乐、青少年运动、老年康养、邻里大草坪、自然科普五大核心分区，满足日常游憩、健身、社交需求。
空间目标
3
空间目标
优化主次入口与人车流线，打通四向人行通道，公园与居住区步行无缝衔接，形成连贯游览轴线。
落地目标
4
落地目标
低成本、低维护：眉山本土苗木，减少土方开挖，构筑物简约轻量化，适配县城建设标准。

## Slide 39
03 场地规划分析
Design Principles
3.2 设计原则
37
以人为本·全龄友好
依老人、儿童、中青年行为特征分区，全域无障碍步道、休憩座椅、遮阳乔木，兼顾安全、舒适、可达。
交通便捷·开放共享
四面设主次人行入口，绿篱、微地形软边界代替围墙，24小时开放，绿地资源全民共享。
乡土风貌·简约宜居
川南浅丘自然简约风格，小品铺装提取仁寿田园、黑龙滩水系元素，质朴舒适。
生态节约·海绵低碳
保留平整原始地形，土方场内平衡；桢楠、香樟、桂花、紫薇等乡土树种；雨水花园、植草沟就地净化利用。

## Slide 40
03 场地规划分析
Design Concept
3.3 设计构思
38
跃动·栖园
一环 · 一带 · 三组团
“跃动”对应全民健康——全龄运动、活力健身；“栖园”对应生态栖居——林下休憩、海绵生态、乡土记忆。以“一环”健康步道串联“动”“静”两类组团，主干道一侧以“一带”防护林承担生态缓冲。
跃动组团（动）
青少年球类运动区、中青年健身器械区、环形健康步道
栖居组团（静）
老年康养林荫区、邻里阳光草坪、海绵雨水花园、文化记忆节点
亲子组团（动静结合）
分龄儿童游乐区、家长看护休憩、自然科普种植
全龄运动
林下栖居
海绵生态
乡土记忆
注：本页构思为依据开题报告目标与案例借鉴整理的初步框架，需确认或替换。

## Slide 41
03 场地规划分析
Design Strategy
3.4 设计策略——策略框架
39
设计策略框架图（开题报告）
运动专项场地
标识导览与配套设施
生态基底与植物景观

## Slide 42
03 场地规划分析
Design Strategy
3.4 设计策略——回应2.16问题
40
宏观
整体空间统筹规划
结合周边人群需求划分功能板块
运动健身区 / 生态休闲区 / 亲子活动区
统筹布置公园主次出入口
四向人行入口对应小区与学校
组织场地交通流线
人车分流 / 慢行运动步道 / 优化游览运动路线
中观
全龄友好分区活力营造
匹配各年龄段活动诉求
老年康养 / 儿童亲子 / 青年运动 / 大众休闲社交空间
打造多元全民健身场景
分龄场地与动静分区
激活各片区场地活力
环形健康步道串联组团
微观·核心
运动专项景观设施提升
体育运动场地配置
球类运动场地 / 健身器械点位 / 健身慢跑步道
运动配套休憩设施
运动休息节点 / 标识导览系统 / 基础便民服务设施
文化植入
黑龙滩水利记忆铺装 / 陵州文脉标识小品
次要后置
场地生态基底优化
保留场地原生林地植被
北侧多层乔灌降噪防护林带
修复场地裸土地块环境
乡土植物构建复层群落
海绵雨水场地处理
透水铺装 + 植草沟 + 线性雨水花园
策略框架来源：开题报告4.9设计策略图（宏观—中观—微观—后置四层级）。

## Slide 43
03 场地规划分析
Design Deliverables
3.5 设计成果
41
类别 | 主要内容
现状分析 | 区位、自然条件（地形、气候）、社会条件（风貌、文化、道路、交通、用地、人群行为）
设计分析 | 场地道路、视线、建筑、入口、人流分析、景观序列
设计图纸 | 总平面图（图名图例比例风玫瑰）、节点详图（平面、立面、细节）、植物配置图
效果图 | 场地鸟瞰图、节点效果图
专项设计 | 建筑外立面、照明设计、平面图、立面图、效果图
文本 | 设计目的、依据与政策、思想与原则、现状分析、设计分析、设计说明
场地鸟瞰图
节点效果图
植物配置图
总平面图
建筑专项
照明与小品
成果类型示意（案例图片）

## Slide 44
03 场地规划分析
Schedule
3.6 进度安排
42
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
1
2026.09.01—09.25
收集资料，完成选题
2
2026.09.26—10.26
完成开题报告
3
2026.10.27—10.28
开题答辩
4
2026.10.29—11.09
搜集资料、实地研究
5
2026.11.10—12.25
完成初稿
6
2026.12.26—2027.02.25
完成修改稿
7
2027.02.26—03.25
完成定稿
8
2027.04.07—04.08
毕业答辩

## Slide 45
03 场地规划分析
References
3.7 参考文献（1/2）
43
[1] 孟语.城市体育公园规划设计与发展研究[D].北京：北京林业大学,2016.
[2] 史熙文.城市体育公园景观设计研究[D].大连：大连工业大学,2021.
[3] 吴子姮.基于环境行为学的城市体育公园规划设计研究[D].北京：北京林业大学,2022.
[4] 李雨桐.全龄友好视角下县城体育公园景观设计研究[D].成都：四川农业大学,2023.
[5] 由文华,吉云波.体育景观环境[M].北京：北京体育大学出版社,2018.
[6] 王晓俊.风景园林设计[M].南京：江苏科学技术出版社,2018.
[7] 扬·盖尔.交往与空间[M].何人可,译.4版.北京：中国建筑工业出版社,2002.
[8] 胡鞍钢,方旭东.全民健身国家战略：内涵与发展思路[J].体育科学,2016,36(03):3-9.
[9] 蒋荣,熊瑶.全民健身战略下的社区体育公园景观设计研究[J].设计艺术研究,2022,12(04):77-82.
[10] 金依然.全民健身背景下县级体育公园建设研究[J].广西城镇建设,2024(07):68-72.
[11] 陈芃序,王天扬,张德顺.全民健身背景下城市社区公园环境设计研究[J].华中建筑,2023,41(02):68-72.

## Slide 46
03 场地规划分析
References
3.7 参考文献（2/2）
44
[12] 周聪惠,陶成蹊,刘婧方,等.基于弹性共享的户外健身设施群体需求响应评测研究[J].风景园林,2024,31(02):48-55.
[13] 张俊涛,杨洪.县域体育公园治理路径研究——以晋江智慧体育公园为例[J].运动精品,2023(07):66-68.
[14] 住房和城乡建设部.公园设计规范：GB 51192-2016[S].北京：中国建筑工业出版社,2017.
[15] 住房和城乡建设部.城市居住区规划设计标准：GB 50180-2018[S].北京：中国建筑工业出版社,2018.
[16] 中国城市科学研究会.社区体育公园规划建设指南：T/CSUS 18-2021[S].北京：中国建筑工业出版社,2021.
[17] 国务院办公厅.关于推进体育公园建设的指导意见[EB/OL].(2021-10-29)[2026-08-15].
[18] 王益鹏.基于生态恢复理念的景观设计研究[D].清华大学,2015.
[19] KACZYNSKI A T,POTWARKA L R,SAELENS B E.Association of park size,distance,and features with physical activity in neighborhood parks[J].American Journal of Public Health,2008,98(08):1451-1456.
[20] WARBURTON D E R,NICOL C W,BREDIN S S D.Health benefits of physical activity:The evidence[J].Canadian Medical Association Journal,2006,174(06):801-809.
[21] World Health Organization.Global status report on physical activity 2022[R].Geneva:WHO,2022.

## Slide 47
示意照片来源：ImageNet 样例图库、COCO/Flickr CC 照片（Mask R-CNN、OpenPose、Detectron、PaddleDetection、MMPose 示例）、OpenCV 示例素材，均已转为黑白
请各位老师批评指正
跃动·栖园——全民健康视角下的眉山市仁寿县体育公园景观设计
SPORTS PARK